РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Районная Дума восьмого созыва

Двадцать третья сессия

РЕШЕНИЕ

31.08.2022                                                рп. Чунский	                                               	№ 115

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чунского районного муниципального образования Иркутской области,                                   утвержденные решением Чунской районной Думы от 25.11.2015 года № 11

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-технических требований при проектировании и строительстве, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года              № 190-ФЗ (в ред. 14.07.2022 года), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года                   № 131-ФЗ (в ред. 30.12.2021 года), руководствуясь Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования на территории Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 24.06.2015 года № 38, Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденным Президентом Российской Федерации от 22.11.2019 года № Пр-2397, ст.ст. 30, 49 Устава Чунского районного муниципального образования, Чунская районная Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Чунского районного муниципального образования, утвержденные решением Чунской районной Думы от 25.11.2015 года № 11 (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комитета по вопросам ЖКХ администрации Чунского района.

Мэр Чунского района                                                                                       Н.Д. Хрычов

Председатель Чунской районной Думы                                                         Ю.В. Степанов

Приложение к решению

Чунской районной Думы

от 31.08.2022г. № 115

Изменения, вносимые в местные нормативы градостроительного проектирования Чунского районного муниципального образования Иркутской области, утвержденные решением Чунской районной Думы от 25.11.2015 года № 11

- Раздел «Термины и определения» части «Введение» тома I дополнить следующими терминами:

велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, отделенная от проезжей части и тротуара, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

полоса для велосипедистов – велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой;

велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

- Раздел III «Объекты автомобильного транспорта» тома I дополнить главой 8.1. «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек для населения муниципальных образований Чунского районного муниципального образования Иркутской области» следующего содержания:

«57.1. Велосипедные и велопешеходные дорожки следует устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 12.1.

Таблица12.1

| Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 | 800 – 1000 | 1000 – 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 | 20 | 51 |

57.2. Велодорожки обустраиваются в городских и сельских населенных пунктах с численностью населения более 2 тыс. человек.

Размещение велодорожек осуществляется из расчета:

- 1 велодорожка на 2 тыс. жителей в жилой зоне;

- 1 велодорожка в каждой рекреационной зоне.

57.3. Велодорожки в городских и сельских населенных пунктах должны размещаться с учетом возможности их объединения в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Протяженность велодорожек должна быть не менее 1000 м.

57.4. Рекомендуемые значения параметров строительства велосипедных дорожек приведены в таблице 12.2.

Таблица 12.2

| Нормируемые параметры | Рекомендуемые значения |
| --- | --- |
|  | При новом строительстве | Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчетная скорость, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,5 2,00 |
| Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и велосипедного движения Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и велосипедного движения Велосипедная полоса | 4,00** 2,50**** 1,20 | 3,25*** 2,00***** 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,50 | 0,50 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

Примечания:

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч

57.5. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов.

Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего – 1,75 м, двухполосного разностороннего – 2,5 м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

57.6. Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки приводятся в таблице 12.3.

Таблица 12.3

| № | Расстояние | Ед. измерения, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
| 2 | тротуаров | 0,5 |
| 3 | стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 1,5 |

57.7. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

57.8. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

57.9. Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с органами местного самоуправления.

57.10. В сельских населенных пунктах велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 сантиметров над уровнем проездов.

Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям – с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

57.11. Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жителей и принимать по таблице 12.4.

Таблица 12.4

| Численность населения, тыс./чел. | Свыше 500 | 500-250 | 250-100 | 100-50 | 50-25 | 25-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина велосипедной дорожки, км | 15 | 15-10 | 10-8 | 8-6 | 6-3 | 3-1 |

57.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра;

- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;

- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома.

57.13. Расчетные показатели максимально	 допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения.»

# Таблицу 5 главы 5 «Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели» части II «Материалы по обоснованию расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Чунского районного муниципального образования Иркутской области» тома II «Материалы по обоснованию» изложить в новой редакции:

# Таблица 5

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно | пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |
| 2 | Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) | пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |
| 2 | Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) | пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 4 | Автобусные остановки | пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |
| 5 | Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный). Разделительное ограждение | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Велосипедная дорожка, велопешеходная дорожка | исполнение пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 22.11. 2019 г. № Пр-2397 |
| 7 | Полоса для велосипедистов. Велопарковка | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дороги осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 8 | Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий | пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополни-тельного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время |
| 9 | Спортивные залы, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты; | пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района |
| 10 | Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и | пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах |
| 1 | 2 | 3 |
|  | переработке бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты | организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; |
| 11 | Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект, аналогичный такому функциональному назначению | пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района |
| 12 | Объекты связи. Рынки для торговли продукцией сельско- хозяйственного производства или другие объекты, аналогичные по данному функциональному назначению | пункт 18 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи; пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству |

# Таблицу 10 главы 10 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности для населения муниципальных образований Чунского районного муниципального образования Иркутской области» раздела III «Объекты автомобильного транспорта» тома II «Материалы по обоснованию» изложить в новой редакции:

Таблица 10

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 60 | 3,50 | 2 |  |  | 1,5 |
| регулируемого движения | 40 | 3,50 | 2 |  |  | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 60 | 3,50 | 2 |  |  | 4,5 |
| регулируемого движения | 40 | 3,50 | 2 |  |  | 1,5 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 60 | 3,50 | 2 |  |  | 1,5 |
| пешеходно-транспортные | 20 | 3,50 | 2 |  |  | 1,5 |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля УДС - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | - | 1,50* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 | - |
|  | 20 | 1,50* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 | - |
| * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. |

# Главу «Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) раздела XVII «Нормативно – правовая база» тома II «Материалы по обоснованию» дополнить следующим пунктом:

# - «ГОСТ 33150-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»;

# 6. Главу «Своды правил по проектированию и строительству (СП) тома II «Материалы по обоснованию» дополнить следующим пунктом:

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 24.07.2018 г.).

Мэр Чунского района                                                                    Н.Д. Хрычов

Председатель Чунской районной Думы                                      Ю.В. Степанов